Energetski uvjeti

Tel.: 01/2040-760, Fax.: 01/2060-716                                                     -za priključenje na distribucijski

K. Krizmanić 1, Sv. I. Zelina                                                                     plinski sustav

Ur.br.      	Na temelju zahtjeva br._____/____

Na temelju Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava izdaju se:

Energetski uvjeti

- za priključenje na distribucijski plinski sustav

Br:

Investitor/vlasnik      ,      ,       će se priključiti na distribucijski plinski sustav   u mjestu      ,      kućni broj       katastarska čestica      , katastarska općina       .

Prava i obveze operatora distribucijskog sustava i korisnika usluge distribucije plina preuzimaju se temeljem Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.

Priključenje na plinski distributivni sustav odobravamo uz sljedeće uvjete:

1. Za objekt za koji je podnesen Zahtjev za izdavanje Energetskih uvjeta od strane operatera distribucijskog

sustava propisuje se sljedeće:

a) priključak se izvodi priključenjem na ulični PEHD plinovod pomoću sedla za spajanje na plinovod i

ubušivanje pod tlakom,

b) izvedba priključka prema Situacionom planu (projektnoj dokumentaciji) podzemno od polietilenskih

cijevi,

c) dimenzije priključka:D      PEHD cijev,

d) glavni zaporni organ: prijelazni komad PE/ČE /DN      , NP4, kuglasta slavina smještena na vanjskoj

fasadi objekta,

e) pritisak plina na mjestu priključenja je 3 bara

f) mjerno regulacijski set smješta se u fasadni plinski ormarić dimenzija (PO MJERI) na vanjskoj strani

objekta,

g) plinomjer sa mijehom veličine       maksimalnog protoka       kwh/h ugrađuje se iza regulatora tlaka,

h) plinomjer mora biti baždaren i propisno plombiran od strane nadležnog Operatora distribucijskog sustava.

2. Plinska instalacija mora biti izvedena i ispitana sukladno projektu plinske instalacije – Zakon o zapaljivim

tekućinama i plinovima (NN 108/95). Izvođenje mjerenog i nemjerenog dijela plinske instalacije i način

korištenja plina u građevini, potrebno je riješiti projektom plinovodne instalacije, a prema Pravilniku za

izvođenje unutarnjih plinskih instalacija TP – P 600 i ostalih pravilnika TP – P 201, TP – N 313.011,

TP – P 531, TP – P 552.

3. Operator distribucijskog sustava vlasniku/investitoru dopušta maksimalnu satnu potrošnju plina od       kwh/h. U slučaju veće satne potrošnje obaveza je vlasnika/investitora zatražiti nove Energetske uvjete.

4. Uvjeti korištenje distribucijskog sustava:grijanje,kuhanje

5. Rok priključenja je dvije godine.

2.Ekonomski uvjeti

1. Investitor/vlasnik je dužan s Zelina plinom d.o.o. – ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se    urediti uvjeti Priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.

2. U slučaju kada je za priključenje građevine investitora/vlasnika potrebno ostvariti tehničke uvjete u ST, mreži ugovorne  strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ovih energetskih uvjeta i zahtjeva

3.Ostali uvjeti

1.    Na temelju ovih energetskih uvjeta, Investitor/vlasnik ne može ostvariti priključak na distributivni plinski sustav  Zelina plina d.o.o. – ODS-a. Za priključenje Investitor/vlasnikje dužan podnijeti zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti i priključenje te zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o distribuciji.

2.    Investitor/vlasnik se obvezuje prije priključenja na plinski distribucijski sustav pribaviti sve propisane dozvole i Suglasnosti nadležnih tijela.

3.    Investitor/vlasnik mora omogućiti daljnji razvoj plinske mreže i dopustiti priključenje novih priključaka sa

svog priključnog voda.

4.    Energetski uvjeti iz ove suglasnosti vrijede prema Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.

4.Pouka o pravnom lijeku

Nezadovoljna stranka može uložiti Žalbu Agenciji, u roku 15 dana od dana dostave ove suglasnosti.

5.Posebne napomene:

Ovi Energetski uvjeti izdaju se u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, a u svrhu izdavanja uvjeta priključenja.

U Svetom Ivanu Zelini       godine

M.P.                                                                          DIREKTOR:

Saša Sever.struč.spec.ing.el